Änderungen in der Programmversion 14.0 im Vergleich zu der Programmversion 13.1

1. Die Programmversion enthält neue Hauptprofile: “PD/39” und “PD/39N”.

2. Die Programmversion enthält neue Schlussleisten:“ES9x45/eco“, “ES9x45I/eco“, “ES9x45R/eco“ und “ES9x45RI/eco“.

3. Die Programmversion enthält neue Hauptprofile: “PD/55m” und “PD/55mN”.

4. Die Programmversion enthält neue Führungsschienen: “GR65x24/eco“, “GR65x24I/eco“ und “GR65x24B/eco“.

5. Die Programmversion ermöglicht die Auswahl der neuen Art der Aufhängung - “Kompakte Hochschiebesicherung”.

6. Die Programmversion enthält neue Hochschiebesicherungen: “RGM/Q”, “RGM2/Q” und “RGM3/Q”.

7. Die Programmversion enthält neues Hauptprofil - “AEG56/P”.

8. Für Hauptprofile “AR/55m” und “AR/55mN” wurden die Panzer-Wickelwerte korrigiert.

9. In “Standard” Tabs ist es möglich, die Größen messbarer Zubehörteile  frei vorzugeben, wobei sie früher nur aus der Liste der Standard-Größen ausgewählt werden konnten (frei wählbare Größen werden rot markiert).

10. Bei der Berechnung von Rollläden sind die Führungsschienen GR70x34* weniger vorrangig, als die Führungsschienen GR90x33*, GR100x35* und GR90x34*.

11. Bei der Auswahl der beweglichen Laufwagen RC* bei der Berechnung von Rollläden wird die  berechnete Länge der Welle um 15 mm reduziert (früher - um 5 mm).

12. Bei der Berechnung von Rollläden mit dem Hauptprofil “AEG56“ ist die Auswahl von Einlaufstutzen “GD14*“ verboten.

13. Bei der Berechnung von Rollläden mit Federantrieb ist die Auswahl von Anschlagstopfen “SPT8E“ und “SPT9E“ verboten.

14. Bei der Berechnung von Rollläden mit Elektroantrieb “Simu T820M“ (oder “Simu T825M“) ist die Auswahl der Einlaufrollen “RG/C“ und “RGH/C“ verboten (stattdessen kann die Einlaufrolle “RGV/77“ ausgewählt werden).

15. Die Programmversion enthält neue Führungsschiene - “GR90x34IE“.

16. Die Programmversion enthält neuen Blendenkasten - ”SB45/360-MH”.

17. Die Programmversion enthält neue Kastenverstärkung - “SB-U/7S” (sie kann in die Rollladen-Stückliste nur manuell eingefügt werden).

18. Die Programmversion enthält neues Hauptprofil “AER84” (es kann in die Rollladen-Stückliste nur manuell eingefügt werden).

19. Die Programmversion enthält neue Funksteuerungen:  “CURD-1” und “CURD-2” (sie können in die Rollladen-Stückliste nur manuell eingefügt werden).

20. Die Programmversion enthält neuen Funkhandsender - “AT-4B” (er kann in die Rollladen-Stückliste nur manuell eingefügt werden).

21. Die Programmversion enthält neuen Transkoder- “Nero 8361 UP”.

22. Die Programmversion enthält Hauptprofile “AR/41“ und “AR/41N“ in Farbe “131“ (perlweiss).

23. Die Programmversion enthält neue Zubehörteile: “SB45/137“, “SB45/150“, “SB45/165“, “SB45/180“, “SB45/205“, “SF137a“, “SF150a“, “SF165a“, “SF180a“, “SF205a“, “GR53x22I/eco“, “ES9x45“, “ES9x45I“ , “ES9x45R“, “ES9x45RI“, “ESL9x50“ und “ESL9x50I“ in Farbe “231“ (perlweiss).

24. Aus der Programmversion wurden die Antriebe "NM1/20-16", "NM1/30-16", "NM1/40-12" und "NM1/50-12" ausgeschlossen.

25. Aus der Programmversion wurde die Führungsschiene "GR90x35" ausgeschlossen.

26. Aus der Programmversion wurde die PVC-Einlage "IS2/77" ausgeschlossen.

27. Aus der Programmversion wurden die Abweisbleche "GP40/137", "GP40/150", "GP40/165", "GP40/180", "GP40/205", "GP60/150", "GP60/165", "GP60/180" und "GP60/205" ausgeschlossen.

28. Bei der Berechnung von Rollläden mit Insektenschutzgitter ist die Auswahl der Hauptprofile “AR/375“ und “AR/375N“ verboten.

29. Aus der Programmversion wurde die Führungsschiene "M-GR53x39I24" ausgeschlossen.

30. Format der beim Export bzw. Import der Rollladen-Aufträge verwendeten xml-Datei wurde geändert:  Attribute "Comb_Id" und “Sl_Type” haben neue zulässige Werte  (s. Help).

31. Alle gefundenen Fehler wurden korrigiert.