Änderungen in der Programmversion 20.0 im Vergleich zu der Programmversion 19.0

1. In das Programm sind folgende neue Antriebe hinzugefügt: “AM3-PP/160-07“ und “AM4-PP/300-09“.

2. In das Programm sind folgende neue Antriebe hinzugefügt: “AM1-PP/20-15R“, “AM1-PP/30-15R“, “AM1-PP/40-15R“ und “AM1-PP/50-12R“.

3. Es ist möglich, die SAP-xml Datei zu erstellen, die die Rollladen-Bestellung enthält. Dabei besteht die Möglichkeit, diese xml-Datei auf den HTTP-Server zu übertragen (genauer sieh dazu den Abschnitt von Help “Bestellungen”, Unterabschnitt “Anlage “Bestellungen“).

4. Ab jetzt ist die Auswahl von Fixierungs-Set “FK/SF-B“  mit folgenden Antrieben nicht möglich: “AM1/10-15“, “AM1/20-15“, “AM1/30-15“, “AM1/40-15“, “AM1/50-12“, “AM1-PP/20-15”, “AM1-PP/30-15”, “AM1-PP/40-15” oder “AM1-PP/50-12”.

5. Ab jetzt ist die Auswahl von Fixierungs-Set “KMU/WG mit folgenden Antrieben nicht möglich: “AM0/06-28“, “AM0/06-28R“, “AM0/10-17“, “AM0/10-17D“ oder “AM0/10-17R“.

6. Prozedur der Berechnung der Länge der Lamelle für die Rollläden mit den Schienen “GR83x33I/eco” und “GR83x33/eco” ist geändert worden.

7. Der Wert des Parameters “Gewicht“ für folgende Profile ist korrigiert worden: “PD/55m“ und “PD/55mN“.

8. Ab jetzt ist die Auswahl der Einlauftrichter “GD14/U“, “GD14“, “GD14/C“ und “GD14/W“ bei der Berechnung der Rollläden aus dem Profil “AER56“ nicht möglich.

9. Ab jetzt ist die Auswahl der Einlaufrollen “RGH/77“, “RGH/14“, “RG/C“ und “RGH/C“ bei der Berechnung der Rollläden aus dem Profil “AER56“ nicht möglich.

10. Ab jetzt ist die Auswahl der Einlaufrolle “RGH/77“ nicht möglich, wenn die Blendenkappen ”SF360” oder ”SF360m” sowie die Arretierungen ”SP/77-MSW ” oder ”SP/77-MSM” genommen werden.

11. Ab jetzt ist die Auswahl der Einlaufrolle “RGV/77“ nur für Rollläden mit folgenden Profilen möglich: “AG/77“, “AG/77H“ und “PD/77“.

12. In das Programm ist neue Fernbedienung hinzugefügt worden: “AT-4N“.

13. In das Programm sind neue Zeitschaltuhr-Geräte hinzugefügt worden: “AT5/RT“ und “AT5S/RT“ (sie können in das Rollladenzubehör nur manuell hinzugefügt werden).

14. In das Programm sind neue Führungsschienen hinzugefügt worden: “GR53x22IE/W“, “GR53x22BE/W“ und “M-GR53x39IE/W“.

15. In das Programm sind die Profile “PD/39N“ in den Farben: “107“, “113“, “119“ und “125“ hinzugefügt worden.

16. In das Programm sind die Profile “AR/40“ und “AR/40N“ in der Farbe “119“ hinzugefügt worden.

17. In das Programm sind die Profile “PD/55mN“ in den Farben: “113“ und “119“ hinzugefügt worden.

18. In das Programm sind die Profile “PD/77“ in den Farben: “107“, “113“, “119“ und “125“ hinzugefügt worden.

19. In das Programm sind neue Endleisten “ES9x45“ und “ES9x45R“ in folgenden Farben hinzugefügt worden: “119“, “139“, “149“ und “159“.

20. Aus dem Programm sind folgende Profile entfernt worden: “AEG56m“, “AEG56m/P“, “AER56m“ und “AEG30/Sm“.

21. Aus dem Programm ist die Arretierung entfernt worden: “SP/56m“.

22. Aus dem Programm sind folgende Zubehörteile entfernt worden: “AG/77H“ in den Farben “107“, “110“, “115“, “121“, “122“, “125“ und “126“; “AR/377“ in den Farben “120“, “124“ und “126“; “AR/377N“ in den Farben “120“, “124“ und “126“; “AR/45“ in der Farbe “126“; “AR/45N“ in der Farbe “126“; “ARH/40“ in den Farben “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ und “126“; “ARH/40N“ in den Farben “107“, “110“, “115“, “122“, “124“ und “126“; “ARH/55“ in den Farben “21“, “115“, “123“, “124“ und “129“; “ARH/55N“ in den Farben “21“, “115“, “123“, “124“ und “129“; “SB45/230“ in den Farben “249“ und “259“; “SB45/360“ in der Farbe “207“; “SB45/405“ in der Farben “03“ und “04“; “SF405/C“ in den Farben “103“ und “104“.

23. Aus dem Programm sind alle Zubehörteile mit folgenden Farben entfernt worden: “06“, “106“, “206“, “116“ und “216“.

24. Entdeckte Fehler sind korrigiert worden.