Changements dans la version No19.0 du programme par rapport à la version No18.0

1. Le rapport “Fiche technique du produit” a été corrigé. Si vous avez déjà édité la forme du rapport, on doit tenir compte du fait que lors de la mise à jour du logiciel, les forms du rapport, édités par l’utilisateur, ne sont pas mises à jour.

2. Desormais, lors du calcul du volet roulant, les joues latérales “SF45/*u-B“ sont plus prioritaires, que les autres joues.

3. Désormais, lors du calcul de volets roulants aux types de gestion: “Cord”, “Sangle” ou “Cordon”, le choix des joues latérales “SF45/*u-B“ est permis.

4. Désormais, lors du calcul de volets roulants avec les lames extrudées AEG56“, “AEG56/P“, “AEG56m“ ou “AEG56m/P“, le choix des joues latérales “SF45/*u-B“ est permis.

5. Désormais, lors du calcul des volets roulants avec la joue latérale “SF45/205u-B”, le choix du chariot mobile “RC205” est permis.

6. Désormais, lors du calcul de volets roulants avec les joues latérales “SF45/*u-B“, le choix de guides “TG/U“ et “BG/U“ est permis.

7. Désormais, si lors du calcul de volets roulants la joue latérale “SF45/137u-B” est choisie, le choix des poulies “TP125“ et “TPC125” est interdit.

8. Désormais, lors du calcul des systèmes intégrés les joues latérales “SF45/*u” sont choisies au lieu des joues latérales “SF*a”.

9. Les nouvelles lames “AR/41T“ et “AR/41TN“ sont introduites dans le logiciel.

10. Les nouveaux moteurs “AM0/06-28R“, “AM0/10-17R“, “AM1/10-15R“, “AM1/20-15R“, “AM1/30-15R“, “AM1/40-15R“ et “AM1/50-12R“ sont introduits dans le logiciel.

11. Les nouveaux télécommandes AT-1“, “AT-1S“, “AT-15“ et “AT-15S“ sont introduites dans le logiciel.

12. Désormais, lors du calcul de volet roulant le choix de la télécommande “AT-4B” est permis.

13. Les nouvelles coulisses “GR75x27/SI“ et “GR75x27/SE“ sont introduites dans le logiciel.

14. La valeur du paramètre “Charge utile” pour l’embout modulable “APB102/B” est changée de 120 kg à 90 kg.

15. Le format du dossier-xml utilisé lors d’exportation-importation des commandes de volets roulants a changé: les nouveaux attributs ont été ajoutés – “ID_Name_By_“, “ID_Artnumber_By_“, “ID_Name_By_Without_P_“, “ID_Artnumber_By_Without_P_“, “ID_P_By_“, “ID_Name_Ru_“, “ID_Artnumber_Ru_“, “ID_P_Ru_“, “ID_Name_Ua_“ et “ID_Artnumber_Ua_“. Ces attributs ont été introduits au lieu des anciens attributs - “Name_“ et “Artnumber_“ (voir Help)

16. Le format du dossier-xml utilisé lors d’exportation-importation des commandes de volets roulants a changé: les nouveaux attributs ont été ajoutés – “Drive_Artnumber_” et “Capacity_” (voir Help)

17. Le format du dossier-xml utilisé lors d’exportation-importation des commandes de volets roulants a changé: le nouvel attribut a été ajouté – “Wind_Speed” (voir Help)

18. Algorithme de calcul de longueur de la tube est corrigé pour les VR ayant dans leurs composition la capsule “KU40“ et la poulie “TPC90“ ou “TPC125“.

19. Les nouvelles lames finales “ESU/77U“ et “ESU/77UI“ sont inclus dans le logiciel.

20. Maintenant lors de calcul des VR avec le guide “GR90x34*“ la séléction des bouchon latéraux “SP/77-MSM“ et “SP/77-MSW“ est interdite.

21. Maintenant lors de calcul des VR avec la lame principale “AEG84” la séléction de la tube “RT108x3,6” est permise.

22. Le nouveau chariot amovible “RC360/108“ est inclu.

23. Les erreurs retrouvées sont corrigées.